## Slide 2: AUSTROTHERM lépéshang-szigetelés
Békés egymásfelettélés

## Slide 3: A lépéshang-szigetelés rétegrendje
padlóburkolat
aljzatbeton - úszóréteg
technológiai szigetelés
AT-L lépéshangszigetelés úsztatóréteg + peremszigetelés
(kiegészítő hőszigetelés)
(felületkiegyenlítés)
födémszerkezet
Padlószerkezet felépítése

## Slide 4: Összefüggések
A lépéshang-szigetelést javítja a
nehezebb felbeton
nagyobb födémsúly
vastagabb úsztatóréteg
lágyabb úsztatóréteg
Tömeg-rugó-tömeg rendszer

## Slide 5
Súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint L’n,w [dB]
A szokásos esetekben: max 55 dB
A szubjektív megítélés:
  járkálás: nehezen hallható
  bútortologatás: hallható
Követelmények

## Slide 6
Műszaki paraméterek

## Slide 7
Úsztatott padlószerkezetek a gyakorlatban

## Slide 8: Hibalehetőségek
nincs peremszigetelés
a táblák között hézag van
hiányzik a technológiai szigetelés
mechanikai sérülések
az aljzat nem sík
csövek az úsztatórétegben
  a kiegészítő hőszigetelésben kell vezetni, vagy a betonba vésni
  minden esetben a felbetontól el kell választani a csövet
merev fugázó alkalmazása a falak mentén
Hibák

## Slide 9
Budapest, XIII.
Lőportár u. – Tüzér u. sarok alatti társasház
Budapest, XIV.
Egressy út 4009/71/b hrsz
Cordia Thermál lakópark
Úsztatott padlószerkezetek a gyakorlatban

## Slide 10
A vizsgálat célja: lakószobák közötti helyszíni lépéshangszigetelésre jellemző súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintek meghatározása
A vizsgálatok és az értékelés az MSZ EN ISO 140-7:2001 illetve az MSZ EN ISO 717-2:2000 szabványok szerint készültek
Úsztatott padlószerkezetek a gyakorlatban

## Slide 11: Bp. Lőportár – Tűzér u. Lakóház

## Slide 35
  Grafit® L4,
  Grafit ® L5
Fesd szürkére

## Slide 36
  Lefele hűlő födémeken, nagy terhelés mellett
Alkalmazás

## Slide 37
  Talajon fekvő padlóban
Alkalmazás

## Slide 38
Tovább is van …

## Slide 39
Időtálló minőség
Köszönöm a figyelmet!