## Slide 1
„GEMBSZ 2025”
Gépészeti- Emelőgépes- Munkabiztonsági Szakmai Nap 2025
2025.05.06.
Berencsi Bence
+36 20 589 5590
machine@saasco.hu
www.saasco.hu
Gépek, berendezések biztonságos kialakítása
Felújított, átalakított emelőgépek CE jelölésének szempontrendszere, gyártói, kivitelezői kötelezettségek
Hajdú-Bihar Vármegyei Mérnöki Kamara

## Slide 2
Problémafelvetés 1.
„18. §
…
(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).”
= az „Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények gépek tervezéséhez és gyártásához” (2006/42/EK, I. melléklet) teljesítése…

## Slide 3
„Az emelőgép szerkezeti állapotát érintő üzemeltetői változtatások, illetve kiegészítések veszélyeztethetik a munkaeszköz biztonságát, és ezzel érvényteleníthetik az EK
megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a tanúsítványt.”
Problémafelvetés 2.
= lehet, hogy már nem teljesíti az „Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények gépek tervezéséhez és gyártásához” (2006/42/EK, I. melléklet) követelményeit, de akkor meg nem lehet majd üzembe helyezni…

## Slide 4
Bemutatkozás
Berencsi Bence
okl. gépészmérnök, minőségügyi szakmérnök
SAASCO ügyvezető
ACE elnökségi tag
MATE Ipari Gépek Biztonsága szakmérnökképzés szakmai vezető és oktató
+36 20 589 5099
berencsi.bence@saasco.hu
ACE Szakmai csoport
SAASCO Consulting & Engineering Ltd.

## Slide 5
Szakterületeink
KÉPZÉS
VIZSGÁLAT
TANÁCSADÁS

## Slide 6
KÉPZÉS
NYÍLT KÉPZÉSEK
KIHELYEZETT TRÉNINGEK
SZTENDERD & EGYEDI PROGRAMOK

## Slide 7
VIZSGÁLAT
KOMPLEX CE JELÖLÉSI PROJEKTEK
BIZTONSÁG & HASZNÁLHATÓSÁG
KOCKÁZATFELMÉRÉS

## Slide 8
TANÁCSADÁS
EGYEDI PROBLÉMA – EGYEDI VÁLASZOK
SZAKÉRTŐI FELADATOK
FOLYAMAT-TANÁCSADÁS
ZÁRT & KISCSOPORTOS OPCIÓK

## Slide 9
220+
EMBERÉV TAPASZTALAT
1100+
ÜGYFÉL
300+
PROJEKT ÉVENTE
400+
TRÉNING RÉSZTVEVŐ ÉVENTE
Notes: A helyes a Conformité Européenne!

## Slide 10
Akkreditált laborok (med dev., cyber sec., electrical equip., ADR, MT…)
Kijelölt szervezetek (Notified Bodies) (MD, EMC, RED, PED, SPVD, ATEX, CPR, GAS, PYRO, EXPL.)
Tanúsító szervezetek (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001…)
Szakértők, Tanácsadók & Trénerek (conformity, safety, quality…)

## Slide 11
2. Mi a felújított, átalakított emelőgépek CE jelölésének szempontrendszere? Milyen gyártói, kivitelezői kötelezettségek tartoznak hozzá?
Jelentős átalakítás esetén a CE jelöléssel kapcsolatos követelmények ugyan azok, mint az új gép tervezésnél. („Nem jelentős” esetben a CE jelölés nem téma…) A forgalomba hozatal/üzembe helyezés tervezett időpontjában érvényes előírásokat kell teljesítenie az egész berendezésnek.
A gyártók felelőssége, hogy beazonosítsák és teljesítsék a követelményeket a forgalomba hozatal/üzembe helyezés előtt.
(Ettől kezdve már az üzemeltető feladatai jönnek, de arra nem térek ki…)
1. Mit jelent a gépek, berendezések biztonságos kialakítása? És hogyan lehet megvalósítani ?
A biztonságos kialakítás azt jelenti, hogy az elvárt szinten (azaz a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően) biztonságos, azaz minden releváns kockázat a háromlépéses módszer szerint tervezés során kiküszöbölve, vagy műszaki védőintézkedés alkalmazásával, vagy megfelelő információk átadásával kezelve van. Lényegében erről szól a CE jelölési folyamat!
A két alapkérdés és gyors válaszok

## Slide 12
A CE jelölési folyamat áttekintése, kiemelve a vonatkozó jogszabályok körét és szerepüket, a kockázatfelmérés módszerét és a szabványok alapján a kockázatok kezelését.
A hosszabb válasz…
Conformity
Conformity
Conformity

## Slide 13
Témáim
CE jelölés 12 lépése
Bevezető
CE jelölés
Új jogszabályi keretrendszer, jogszabályok és szabványok, szereplők
Gépek életciklusa és a követelmények rendszere
Új géprendelet
Szabványváltozások
Változások

## Slide 14
Témáim
CE jelölés 12 lépése
Bevezető
CE jelölés
Új jogszabályi keretrendszer, jogszabályok és szabványok, szereplők
Gépek életciklusa és a követelmények rendszere
Új géprendelet
Szabványváltozások
Változások

## Slide 15
Az új jogszabályi keret (NLF)
New Legislation Framework
Regulation (EC) 765/2008 a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásai
Decision 768/2008 a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere
Regulation (EU) 2019/1020 a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről
(+ termékspecifikus jogszabályok)

## Slide 16
Az új jogszabályi keret (NLF)
AZ UNIÓS MINŐSÉGI LÁNC
ALAPVETŐ BIZTONSÁGI JELLEMZŐK
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK
BEJELENTÉS
AKKREDITÁLÁS
biztonságos és megfelelő termék
esélyegyenlőség a gazdasági szereplők között
versenyképes egységes piac
fogyasztók és szakmai felhasználók védelme
TERMÉK MINŐSÉG
PIACFELÜGYELET (BELSŐ ÉS KÜLSŐ)
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK
GAZDASÁGI SZEREPLŐK FELADATAI
Notes: Célja biztosítani, hogy csak biztonságos és más módon is megfelelő termékek kerüljenek forgalomba úgy, hogy közben a tisztességes gazdasági szereplők egyenlő esélyeket élvezhessenek, és biztosítva legyen a z uniós fogyasztók és szakmai felhasználók hatékony védelme, valamint az uniós egységes piac versenyképessége.
Közvetlenül vonatkoznak
minden tagállamra,
érintett gazdasági szereplőkre,
megfelelőségértékelő szervezetre és
akkreditáló testületre.

## Slide 17
Az új jogszabályi keret (NLF)
Szereplők
765/2008/EK
HATÓSÁG (PIACFELÜGYELETI, KIJELÖLŐ, AKKREDITÁLÓ )
BEJELENTETT SZERVEZET (NB)
(+MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK)
GYÁRTÓ
IMPORTŐR
MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ
FORGALMAZÓ
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ
FELHASZNÁLÓ
FOGYASZTÓ
Notes: Célja biztosítani, hogy csak biztonságos és más módon is megfelelő termékek kerüljenek forgalomba úgy, hogy közben a tisztességes gazdasági szereplők egyenlő esélyeket élvezhessenek, és biztosítva legyen a z uniós fogyasztók és szakmai felhasználók hatékony védelme, valamint az uniós egységes piac versenyképessége.
Közvetlenül vonatkoznak
minden tagállamra,
érintett gazdasági szereplőkre,
megfelelőségértékelő szervezetre és
akkreditáló testületre.

## Slide 18
Gépek életciklusa
GYÁRTÁS
FORGALOMBA HOZATAL
„ÖTLET”
FELHASZNÁLÓ
GYÁRTÓ
TERVEZÉS
ÜZEMBE HELYEZÉS
HASZNÁLATBA VÉTEL
ÜZEMELTETÉS
MÓDOSÍTÁS
KIVONÁS

## Slide 19
Gépek életciklusa - felelősségek
GYÁRTÁS
FORGALOMBA HOZATAL
„ÖTLET”
TERVEZÉS
ÜZEMBE HELYEZÉS
HASZNÁLATBA VÉTEL
ÜZEMELTETÉS
MÓDOSÍTÁS
KIVONÁS
A gyártó felel
a helyes tervezésért (előírások, biztonsági elvek)
a megfelelő, azaz terv szerinti és szakszerű kivitelezésért
a szabályos forgalomba hozatalért
…
Az üzemeltető (felhasználó) felel
a munkarendszerbe illesztésért (Mv.Tv., EBSZ…)
szabályos üzembe helyezésért, üzemeltetésért, karbantartásért
időszakos vizsgálatokért
biztonsági feltételek fenntartásáért
rendkívüli felülvizsgálatokért (ha szükséges)
…
Járműemelők, Személy/teheremelők (3m…), Daruk és futómacskák, Gépi hajtású emelőtargoncák, Villamos emelődobok.
Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk, Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

## Slide 20
Munkavédelmi Tv. 18. § …
(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).
Az üzemeltetés előfeltétele

## Slide 21
Témáim
CE jelölés 12 lépése
Bevezető
CE jelölés
Új jogszabályi keretrendszer, jogszabályok és szabványok, szereplők
Gépek életciklusa és a követelmények rendszere
Új géprendelet
Szabványváltozások
Változások

## Slide 22
Alapkérdések tisztázása
Vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
A jelölés lépései

## Slide 23
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 24
ENERGIAELLÁTÁS
Fajtája? Mértéke? Módja?​
EMBERI KÖLCSÖNHATÁS
Mi kell ahhoz, hogy összedolgozhasson ember és „termék”?​
TÉRBELI KÖVETELMÉNYEK
Mekkora hely kell, hogy működjön? Na és a karbantartás?​
RENDELTETÉS
Milyen célból? Mire ne? Kiknek, kiknek nem?​
MOZGÁSTARTOMÁNY, KITERJEDÉS
X, Y, Z? Kapcsolódó termékek, önálló emelőgép vagy zárt technológiába illesztett...​
VEZÉRLÉS
Lokális vagy távoli? Manuális vagy automata?
FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET
Háztartásba? Szakmai szolgáltatónak? Ipari környezetbe? Gyereknek? Felnőttnek? Időseknek?
1.
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
IDŐBELI HATÁROK
Mikorra kell a CE jelölésnek teljesülnie? Meddig használható? Mikor kell szervizelni? Mikor fog elromlani?​
SZENNYEZŐDÉSEK HATÁSA
Funkcióvesztés? Karbantartási igény?​
FELDOLGOZOTT/ HASZNÁLT ANYAGOK
Veszélyes anyagok? Műanyagok? Tűzveszély? … ​
GÉPHATÁROK?

## Slide 25
1.
GYÁRTÓ
IMPORTŐR
FORGALMAZÓ
ÜZEMBE HELYEZŐ
A FELELŐS
???
MEGHAT. KÉPVISELŐ
INTEGRÁTOR
FELHASZNÁLÓ
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
KI A FELELŐS?
?

## Slide 26
AZ A FELELŐS, AKIRE A GYÁRTÓI FELELŐSSÉG HÁRUL!
1.
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
KI A FELELŐS?

## Slide 27
az a természetes vagy jogi személy, aki
a gépet gyártja, vagy
aki saját nevében terveztet, gyártat, forgalmaz (rendelkezésre bocsát)
a gyártónak az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője
1.
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
KI A FELELŐS? KI A GYÁRTÓ?

## Slide 28
1.
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
KI A FELELŐS? KI A GYÁRTÓ GÉPEGYÜTTESEK ESETÉN?
DE MITÖL JÖN LÉTRE A GÉPEGYÜTTES?
LEGALÁBB RÉSZBEN KÖZÖS VEZÉRLÉS!
(Vagy a gyártó döntése alapján lehet más is, mint pl. közös energiabetáplálás, mechanikus kapcsolat, logikai kapcsolat…)
„Egy gépegyüttest összeszerelő személy a gépegyüttes gyártójának minősül
…
a gépegyüttes egészének megfelelőségéért azonban egy személynek kell felelősséget vállalnia.”

## Slide 29
Mechanikus
Hidraulikus
Pneumatikus
Villamos
Szoftveres(!)
1.
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
JELENTŐS MÓDOSÍTÁS – Bármi lehet!
Funkciót megtartó „bővítés”
Funkcióváltás
-------------------------------------
Állandó
Ideiglenes
?

## Slide 30
Ha az eredeti gyártó előkészítette, megengedi, kitér rá a saját megfelelőségértékelése (DoC, felhasználói dok.), akkor csak pl. üzemmód váltás, de nem módosítás…
Ha üzembe helyezéskor is kitértek rá, akkor csak az időszakos ellenőrzéseket kell folytatni, nem módosítás (pl. cserélhető berendezés cseréje)…
Az eredeti gyártói állapot visszaállítása (azonos műszaki tartalom) nem módosítás.
Ha a gyártó nem kezelte, akkor jellemzően „jelentős módosítás”.  ismételt CE jelölés, majd üzembe helyezés…
1.
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
JELENTŐS MÓDOSÍTÁS – MÓDOSÍTÁS-E EGYÁLTALÁN?

## Slide 31
KOCKÁZATOK VÁLTOZNAK
FUNKCIÓK VÁLTOZNAK
ALAPKÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSI MÓDJA VÁLTOZIK
1.
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
JELENTŐS MÓDOSÍTÁS

## Slide 32
1.
„Gyártónak tekintendő az is, aki jelentős változtatásokat vagy bővítéseket végez meglévő villamossági terméken, vagy villamossági termékekből egy új, összetett villamossági terméket állít elő…”
„Ha azonban a változtatás jelentős …
az eredeti gyártó CE-jelölése érvényét veszti, és meg kell újítani…
Ebben az esetben a módosítást végző személy lesz a gyártó, és neki kell teljesítenie …”
Hogyan lesz a karbantartóból „gyártó”?
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
KI A FELELŐS? A „JELENTŐS MÓDOSÍTÁS” HATÁSA…

## Slide 33
2006/42/EK, 2. cikk
„i) „gyártó”: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy gyárt, és aki felelős azért, hogy a gép vagy részben kész gép megfeleljen ennek az irányelvnek, a saját neve vagy márkaneve alatt vagy saját használatára történő forgalomba hozatal céljából.
A fent meghatározott gyártó hiányában, minden olyan természetes vagy jogi személyt, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó gépet vagy részben kész gépet helyez forgalomba vagy helyez üzembe, gyártónak kell tekinteni;”
1.
A CE jelölés lépései
ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
KI A FELELŐS? VAN „GYÁRTÓ”, AZ BIZTOS…

## Slide 34
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 35
szállítható nyomástartó berendezések
gépek
kisfeszültségű berendezések
elektromágneses kompabilitás
melegvízkazánok
játékok
egyszerű nyomástartó edények
egyéni védőeszközök
gázfogyasztó készülékek
rádióberendezések
nem automatikus mérlegek
mérőeszközök
orvostechnikai eszközök
robbanásbiztos berendezések
aktív beültethető orvostechnikai eszközök
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
felvonók
polgári felhasználású robbanóanyagok
építési termékek
kötélvontatású személyszállító vasutak
nyomástartó berendezések
kedvtelési célú vízijárművek
energia használó eszközök
2.
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA

## Slide 36
... a termék egyetlen kategóriába sem sorolható be?
... beazonosítható az a kategória amelybe a termék beleillik?
... a termék egyszerre több kategóriába is beleillik?
Az összes kategóriára vonatkozó biztonsági követelmények megismerése, teljesítése, CE jel elhelyezése.
Biztonsági követelmények megismerése, teljesítése, CE jel elhelyezése.
A termékén tilos elhelyezni a CE jelet!
1
2
3
2.
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA
MIT KELL TENNI, HA…

## Slide 37
EMC
RoHS
LVD
MD
???
2.
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA

## Slide 38
2.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/42/EK IRÁNYELVE
(2006. május 17.)
a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA
MD Machine Directive

## Slide 39
2.
gépek
cserélhető berendezések
biztonsági berendezések
teherfelvevő eszközök
láncok, kötelek és hevederek
leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezetek
részben kész gépek
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA
MD Machine Directive

## Slide 40
2.
nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel felszerelt vagy felszerelésre szánt, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog
az előző felsorolásban említett együttes, amelyből csak azok az elemek hiányoznak, amelyek a helyszínen való összeszereléshez vagy az energia- és meghajtó forráshoz való csatlakoztatáshoz szükségesek
a fenti két felsorolásban említett olyan együttes, amely akkor van beszerelésre kész és működőképes állapotban, ha felszerelik egy szállítóeszközre, vagy beszerelik egy épületbe vagy építménybe,
GÉPEGYÜTTESEK!
+
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA
MD – GÉP definíció 1/2

## Slide 41
2.
kizárólag közvetlen emberi erővel hajtott, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyeknek legalább egy mozog, és amelyeket teher emelésének céljából kapcsoltak össze
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA
MD – GÉP definíció 2/2

## Slide 42
2.
Olyan eszköz, amelyet egy
gép vagy traktor üzembe helyezését követően
a kezelő maga szerel fel a gépre / traktorra, hogy
annak működését megváltoztassa vagy egy új működési funkcióval lássa el,
amennyiben ez a berendezés nem szerszám.
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA
MD – CSERÉLHETŐ BERENDEZÉS definíció 1/2

## Slide 43
Olyan a teher megtartását szolgáló és az emelőgéphez kapcsolható tartozék vagy alkatrész, amelyet a berendezés és a teher közé vagy a teherre magára helyeztek, vagy amely a teher szerves részét képezi, és amelyet önállóan hoznak forgalomba.
A hevederek és elemeik is teherfelvevő eszköznek minősülnek!
2.
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA
MD – TEHERFELVEVŐ ESZKÖZ definíció

## Slide 44
Olyan láncok, kötelek vagy hevederek, amelyeket emelőgépek és emelőgéptartozékok részeként emelés céljára terveztek és gyártottak.
2.
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA
MD – LÁNCOK, KÖTELEK… definíció

## Slide 45
KELL CE JELÖLÉS!
NEM KELL CE JELÖLÉS!
KELL CE JELÖLÉS!
1
2
3
2.
használt gép egy EU-n kívüli országból származik, és a gép először került az EU-ba
az EU piacán már meglévő, használatban lévő gépen jelentős változtatás történik
az EU piacán már meglévő, használatban lévő gép (jelentős módosítás nem történik)
A CE jelölés lépései
JOGI ELŐÍRÁSOK KIVÁLASZTÁSA
HASZNÁLT GÉPEK
Azok a gépek, amelyek gyártásának időpontjában a CE jelölés feltüntetése még nem volt kötelező (pl. 1989 előtti), viszont ha ma gyártanák, már el kellene helyezni rajta a megfelelőségi jelölést.

## Slide 46
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 47
Megfelelőségértékelés
Választható modulok – 2006/42/EK
A
(Belső gyártás-ellenőrzés)
B
(EK-típusvizsgálat)
G
H (Teljes minőség-biztosítás)
H1
A1
C
A2
D
E
F
C1
D1
E1
F1
C2
?
A választáshoz kell a lista!
Notes: Ez az ábra a 768/2008/EK határozatból van.

## Slide 48
Körfűrészek,
Faipari gyalugép,
Szalagfűrészek
Faipari csapmarógép több szerszámtartóval,
Függőleges marógép
Faipari kézi láncfűrészgép
Prés, élhajlító (fémek hideg-alakításához)
Műanyag/gumiipari feldolgozó fröccsöntő-gép, formázóprés
Egyes föld alatti munkára szolgáló gépek
Háztartási hulladékgyűjtő teherjármű
Kardáncsuklós és TL tengely védőburkolata
3.
A CE jelölés lépései
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS
Választáshoz a lista – 2006/42/EK (IV. melléklet) - 2/1
Notes: Ez az ábra a 768/2008/EK határozatból van.

## Slide 49
Járműemelők
Személyek vagy személyek és áruk emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint 3 m magasságból
Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép
Személyek érzékelésére szolgáló védőberendezés
Gépi működtetésű nyitható reteszelt védőburkolat
Gép biztonsági funkcióját szolgáló logikai egységek
Felborulást gátló szerkezet (ROPS)
Leeső tárgyak ellen védő szerkezet (FOPS)
3.
A CE jelölés lépései
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS
Választáshoz a lista – 2006/42/EK (IV. melléklet) - 2/2
Notes: Ez az ábra a 768/2008/EK határozatból van.

## Slide 50
Gép
IV. melléklet szerinti listás?
H modul
A modul
Igen
Szabványos?
Igen
B modul
Gyártó dönt
Gyártó dönt
Nem
Nem
3.
A CE jelölés lépései
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS
Modulok kiválasztási szabályai – 2006/42/EK

## Slide 51
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 52
Szabályos
üzembe helyezés,
karbantartás,
rendeltetésszerű használat és
előre látható rendellenes használat
esetén
embereket, háziállatokat, vagyontárgyakat (és esetenként a környezetet) ne veszélyeztesse!
4.
MD Machine Directive
A CE jelölés lépései
ALAPKÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA

## Slide 53
ELŐRE LÁTHATÓ RENDELLENES HASZNÁLAT
Nem rendeltetésszerű, de az emberi viselkedésből előre látható:
− a kezelőszemély elveszíti a gép feletti ellenőrzést
− reflexszerű magatartás meghibásodás, baleset vagy működéskimaradás esetén
− koncentrációhiányból vagy gondatlanságból fakadó viselkedés
− legkisebb ellenállás felé való elmozdulásból fakadó viselkedés
− azon nyomásból fakadó viselkedés, hogy a gép működését minden körülmények között fenn kell tartani
− egyes személyek, például a gyermekek viselkedése
- …
4.
MD Machine Directive
A CE jelölés lépései
ALAPKÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA

## Slide 54
HASZNÁLATI INFÓK
MŰSZAKI VÉDELEM
BEÉPÍTETT BIZTONSÁG
KOCKÁZAT FELMÉRÉS
KOCKÁZAT
Prioritási sorrend: 1. Eleve biztonságos gép
2. Műszaki védelem
3.Tájékoztatás
Innentől már az üzemeltetői szabályok szerint…
4.
MD Machine Directive
A CE jelölés lépései
ALAPKÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA

## Slide 55
Alapvető követelmények
  1.1. Általános követelmények
  1.2. Vezérlőrendszer
  1.3. Védelem a mechanikai veszélyek ellen
  1.4. Védőburkolatok és védőberendezések
  1.5. Egyéb veszélyek
  1.6. Karbantartás
  1.7. Információ
Egyes gépfajtákra vonatkozó előírások
  2.1. Élelmiszer-ipari, kozmetikai és gyógyszeripari gépek
  2.2. Hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek
  2.3. Fa- és hasonló tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására szolgáló gépek
A gépek helyváltoztatásából származó sajátos veszélyek ellen
Az emelés speciális veszélyeinek elhárításához
A föld alatti bányaműveléshez alkalmazott gépekre
A személyek emelése és mozgatása
A struktúra…
4.
MD Machine Directive
A CE jelölés lépései
ALAPKÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA

## Slide 56
4. Az emelés speciális veszélyeinek elhárításához
A struktúra…
4.
MD Machine Directive
A CE jelölés lépései
ALAPKÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA
4.1.2. Mechanikai veszélyek elleni védelem
4.1.2.1. A stabilitás hiányából eredő veszélyek
4.1.2.2. Vezetősínen vagy sínpályán mozgó gépek
4.1.2.3. Mechanikai szilárdság
4.1.2.4. Korongok, dobok, görgők, kötelek és láncok
4.1.2.5. Teherfelvevő eszközök és alkatrészeik
4.1.2.6. Mozgások vezérlése
4.1.2.7. Teher mozgása kezelés közben
4.1.2.8. Rögzített szinteket kiszolgáló gépek
4.1.2.8.1. A tehertartó mozgása
4.1.2.8.2. A tehertartó megközelítése
4.1.2.8.3. A mozgó tehertartóval való érintkezés veszélyei
4.1.2.8.4. A tehertartóról leeső teher okozta veszély
4.1.2.8.5. Rakodási hely
4.1.3. A célra való alkalmasság
4.2. A nem kézi erővel működtetett gépekre vonatkozó követelmények
4.2.1. Mozgások vezérlése
4.2.2. Tehermozgatás
4.2.3. Kötéllel megvezetett berendezések
4.3. Információk és jelölések
Láncok, kötelek és hevederek / Teheremelő eszközök / Emelőgép
4.4. Használati utasítás
Teheremelő eszközök / emelőgép

## Slide 57
6.1. Általános
6.1.1. Mechanikai szilárdság
6.1.2. A terhelés ellenőrzése nem emberi erővel mozgatott gépeknél
6.2. Vezérlőberendezések
6.3. A tehertartón vagy a tehertartóban tartózkodó személyeket fenyegető veszélyek
6.3.1. A tehertartó mozgásából eredő veszélyek
6.3.2. Tehertartóról való leesésének veszélye
6.3.3. A tehertartóra eső tárgyak okozta veszély
6.4. Rögzített rakodási helyet kiszolgáló gépek
6.4.1. A tehertartóban vagy a tehertartón tartózkodó személyekre vonatkozó veszélyek
6.4.2. A rakodási helynél levő vezérlőberendezések
6.4.3. A tehertartó megközelítése
6.5. Jelölések
6. A személyek emelése és mozgatása
A struktúra…
4.
MD Machine Directive
A CE jelölés lépései
ALAPKÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA

## Slide 58
?
4.
MD Machine Directive
A CE jelölés lépései
ALAPKÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA

## Slide 59
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 60
MSZ EN ISO 12100:2011
a károsodás ELŐFORDULÁSI VALÓSZÍNŰSÉGE
Személy(ek) veszélyexpozíciója
Egy veszélyes esemény előfordulása
Károsodás elkerülhetősége v. korlátozási lehetősége
KÁROSODÁS SÚLYOSSÁGA
amelyet a vizsgált veszély okozhat
KOCKÁZAT
a vizsgált veszélyre vonatkozóan
amit meghatároz a
&
KOCKÁZATELEMEK
5.
A CE jelölés lépései
KOCKÁZATFELMÉRÉS

## Slide 61
Kockázati szint felmérése
Kockázat értékelése
Veszélyek azonosítása
Kockázat irányítás
Politika / Célok
Elemzési terület
Munkacsoport
Kockázat kezelés
Dokumentálás
Intézkedés?
nem szükséges
Kockázat elemzés
Kockázat felmérés
Igazolás, jóváhagyás
5.
A CE jelölés lépései
KOCKÁZATFELMÉRÉS

## Slide 62
TERMÉKSZABVÁNY
Kockázati szint
Kockázat értékelése
Veszélyek
Kockázat-irányítás
Politika
Célok
Elemzési terület
Munkacsoport
Kockázat kezelés
Dokumentálás
Igazolás
Intézkedés?
5.
A CE jelölés lépései
KOCKÁZATFELMÉRÉS
NA DE HONNAN? MIRE KELL GONDOLNI?
ÁLTALÁNOS (MÓDSZERTANI) SZABVÁNYOK
SZAKIRODALOM
1.
2.
3.

## Slide 63
Kockázati szint
Kockázat értékelése
Veszélyek
Kockázat-irányítás
Politika
Célok
Elemzési terület
Munkacsoport
Kockázat kezelés
Dokumentálás
Igazolás
Intézkedés?
5.
A CE jelölés lépései
KOCKÁZATFELMÉRÉS
1. NA DE HONNAN? MIRE KELL GONDOLNI? - TERMÉKSZABVÁNY
MSZ EN 14502-2:2005+A1:2008
Pl.
+ amire a szabvány nem tér ki, de a konkrét esetben releváns…

## Slide 64
Kockázati szint
Kockázat értékelése
Veszélyek
Kockázat-irányítás
Politika
Célok
Elemzési terület
Munkacsoport
Kockázat kezelés
Dokumentálás
Igazolás
Intézkedés?
5.
A CE jelölés lépései
KOCKÁZATFELMÉRÉS
2. NA DE HONNAN? MIRE KELL GONDOLNI? - ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI SZABVÁNY (EN ISO 12100)
Veszély
Veszély zóna
Veszély- helyzet
Személy(ek) jelenléte
Károsodás
Veszélyes esemény
Top - down
Bottom - up
KITETTSÉG
Mechanikai
Villamos
Hőhatás
Zaj, Rezgés
Sugárzás
Anyagok
Ergonómia
Környezet
Kombinációk

## Slide 65
Kockázati szint
Kockázat értékelése
Veszélyek
Kockázat-irányítás
Politika
Célok
Elemzési terület
Munkacsoport
Kockázat kezelés
Dokumentálás
Igazolás
Intézkedés?
5.
A CE jelölés lépései
KOCKÁZATFELMÉRÉS
2. NA DE HONNAN? MIRE KELL GONDOLNI? - ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI SZABVÁNY (EN ISO 12100)
+ amire a szabvány nem tér ki, de a konkrét esetben releváns…

## Slide 66
Kockázati szint
Kockázat értékelése
Veszélyek
Kockázat-irányítás
Politika
Célok
Elemzési terület
Munkacsoport
Kockázat kezelés
Dokumentálás
Igazolás
Intézkedés?
5.
A CE jelölés lépései
KOCKÁZATFELMÉRÉS
3. NA DE HONNAN? MIRE KELL GONDOLNI? - SZAKIRODALOM
„Munkaeszközök használata során pl. a következő veszélyek léphetnek fel:
a.) védelem nélküli forgó, mozgó alkatrészek;
b.) gépek, berendezések nem megfelelő stabilitása, szilárdsága;
c.) anyagok vagy tárgyak elmozdulása (esés, gurulás, csúszás, összeomlás, elütés, elsodrás, kirepülés, kivágódás);
d.) gépek, járművek mozgása (pl.: az emelőgépeknél a belső szállítás, belső és külső közlekedés stb.);
e.) gépek, járművek mozgó részei (az emelőgépek mozgó, elforduló elemei);
f.) tűz- és robbanásveszély (súrlódás, nyomástartó edények);
g.) nyomásból származó veszélyek (hidraulika, pneumatika);
h.) veszélyes felületek (élek, sorják, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, kiálló részek, forró vagy hideg felületek);
i.) feszültség alatti részek megérinthetősége;
j.) érintésvédelem nem megfelelő állapota;
k.) kezelőszervek, vészleállítók helytelen vagy hibás elhelyezése (korlátozott hozzáférés);
l.) kezelőszervek jelölésének hiánya vagy hibája;
m.)biztonsági berendezések (fék, hang- és fényjelző készülék stb.) hiánya, azok elégtelen működése, hibái.”
+ amire a szakirodalom nem tér ki, de a konkrét esetben releváns…
Pl.

## Slide 67
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 68
HARMONIZÁLT
SZABVÁNYOK!
És azután már csak csinálni kell…
(Tudom, hogy nem kötelezőek, de ismerni akkor is kell ezeket!)
JOGI ALAPKÖVETELMÉNYEK & KOCKÁZATOK
6.
6.
A CE jelölés lépései
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA

## Slide 69
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK
6.
6.
A CE jelölés lépései
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA
A szabvány hivatkozási száma és címe
Mindjárt…
Ettől kezdve lehet ezzel teljesíteni a követelményeket…
Mire nem alkalmazható és mikortól…
Ettől kezdve NEM lehet ezzel teljesíteni a követelményeket…

## Slide 70: MD SZABVÁNYAINAK CSOPORTOSÍTÁSA
A
C
B1
B2
6.
Biztonsági alapszabvány
Csoportszabványok - biztonsági nézőpontok kifejtése
B1: biztonsági szempontok (pl. bizt. távolságok, zaj…)
B2: biztonsági berendezések (pl. kétkezes, burkolatok…)
Termékszabványok
B
A CE jelölés lépései
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA
Notes: „A” típusú szabványok : alapelvek, tervezési szempontok
MSZEN292-1-2 (1993) Alapfogalmak, a tervezés általános alapelvei. Fogalom meghatározások, módszertan. (ISO/IEC 12100-1/2) MSZEN414 (1994) Tervezési szempontok, biztonsági rendszerek. MSZEN1050 (1999) A kockázatelemzés alapelvei. (ISO/IEC 14121) B” típusú szabványok : csoportszabványok
B1: Biztonságtechnikai követelmények és szempontok pl.: a biztonságos távolságok, felületi hőmérsékletek, működési módok, sebességfüggés stb. B2: Biztonságtechnikai eszközök, berendezések szabványai pl.: optoelektronikai eszközök, nyomásra érzékeny eszközök, reteszelt eszközök, vészleállító eszközök, kétkezes indítás. B1-MSZEN 294 : (1994) : Gépek biztonsága, biztonságos távolságok a gépek felső testrésszel való elérése ellen. (ISO/IEC 13852) B1-MSZEN 349 : Minimális betartandó térközök az emberi testrészek sérülésének elkerülésére. (ISO/IEC 854) B2-MSZEN 60204 : (1995) : Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. B2-MSZEN 418 :(1993) Vészleállító berendezések működési szempontjai. A kialakítás elvei. (ISO/IEC 13850) B2-MSZEN 1037 : A váratlan újraindítás megakadályozása. (ISO/IEC 14118) „C” típusú szabványok: termékszabványok
Fém-hidegalakító gépek MSZEN 692 (1998) : Mechanikus sajtológépek. MSZEN 693 : Hidraulikus sajtológépek, fékezett gépek, pneumatikus sajtolók és lyukasztók, fémalakító gépek. MSZEN 12622 : Hirdaulikus sajtolók fékei. MSZEN 13736 : Pneumatikus sajtológépek.

## Slide 71
6.
EMC
RoHS
LVD
MD
~2.400 db harmonizált szabvány…
A CE jelölés lépései
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA

## Slide 72
Célszerű ellenőrző listába rendezni és összerendelni a vonatkozó szabványokkal, hogy látszódjon, melyik alapkövetelmény teljesítésére nincs még műszaki kritérium!
6.
ALAPKÖVETELMÉNYEK & KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
A CE jelölés lépései
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA

## Slide 73
Kockázatfelmérés & csökkentés
A CE jelölés lépései
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA
6.
EN 81-x  felvonók…
EN 280-x  mozgó munkaállványok…
EN 818-x  teherláncok…
EN 1492-x + EN 1677-x  textilhevederek és függesztékeik alkatrészei…
EN 1493  járműemelők…
EN 1494  mozgatható emelők…
EN 1570-x  emelőasztalok…
EN 1756-x  emelő hátfalak…
EN ISO 3266  emelőszemek
EN ISO 3691, EN 16307…  targoncák…
EN 12016  EMC
EN 13001  daruk…
EN 13015  karbantartási utasítások…
EN 13157 & 5  daruk, teherfelvevők…
EN 14502-x  emelőkosár…
EN 14492  csörlők, emelők…
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/search/ics

## Slide 74
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 75
Megőrzési idő?  10 év
Kinek kell megmutatni?  hatóságoknak
Mennyi időn belül kell átadni?  8 nap
Nyelve?  EU bármely hivatalos nyelve
Tartalma?  jogszabályok + szabványok
Kezelése?  ISO 9001…
7.
A CE jelölés lépései
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
Cél az önvédelem!

## Slide 76
Megfelelőségi nyilatkozat
Felhasználói dokumentáció
Kockázatfelmérés
Vizsgálati jegyzőkönyvek
Rajzok
Számítások
Modellek/szimulációk
Részegységek (DoC, adatlap)
Minőségbiztosítási utasítások és feljegyzések
…
7.
A CE jelölés lépései
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

## Slide 77
7.
A CE jelölés lépései
FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ
Teheremelő eszközök
a) a tervezett használat
b) használati korlátozások
c) az összeszerelésre, a használatra és a karbantartásra vonatkozó utasítások
d) az alkalmazott statikai vizsgálati tényező
Emelőgép
a) a gép műszaki jellemzői
a megengedett max. teherbírás (különböző összeállításokra…)
a reakcióerők az alátámasztási és rögzítési pontoknál, és ahol lehet, a vontatók jellemzői
ahol indokolt, az ellensúly meghatározása és telepítési eszközei
b) a karbantartási napló tartalma, ha azt nem mellékelik a géphez
c) kezelési utasítás, különösen a működtetésre vonatkozóan, ha a kezelőnek nincs közvetlen rálátása a teherre
d) ahol indokolt, elvégzett statikai és dinamikai vizsgálat részleteit tartalmazó jegyzőkönyv
e) utasítások a gép első üzembe helyezése előtt elvégzendő intézkedésekről, ha a gépet nem a gyártó telephelyén szerelték össze abban a formában, ahogyan használni fogják
+ amit a szabványok előírnak

## Slide 78
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 79
KI VÉGZI EZEKET?
8.
A megfelelőségértékelési modulok alapján a gyártó v. akkreditált laborja, esetleg a NoBo!
Természetesen jegyzőkönyvezve!
A CE jelölés lépései
GÉPTÍPUS ÉRTÉKELÉSE, VIZSGÁLATOK

## Slide 80
8.
KÖVETELMÉNYEK (Pl.)
A CE jelölés lépései
GÉPTÍPUS ÉRTÉKELÉSE, VIZSGÁLATOK

## Slide 81
5.1.4 The force required to actuate the control levers shall be between the following figures :
forwards or backwards : between 5 N and 60 N;
sideways, to the left or to the right: between 5 N and 20 N. A maximum actuating force of 40 N can be accepted for levers at control stations which are subjected to substantial accelerations.
5.1.5 The temperature of controls, as generated by the crane's operation, shall not exceed 43 °C.
8.
KÖVETELMÉNYEK & IGAZOLÁSUK (PÉLDÁUL)
A CE jelölés lépései
GÉPTÍPUS ÉRTÉKELÉSE, VIZSGÁLATOK
5.1.4 Functional test. Application of appropriate forces to replicate the specified values or check of design specification.
5.1.5 Measure the surface temperature of the controls when the crane has reached its operating temperature.
KÖVETELMÉNY
IGAZOLÁS
…
…
- EN 13557…

## Slide 82
EMBEREK
A TERMÉK
ELJÁRÁSOK
ANYAGOK
ENERGIÁK
ESZKÖZÖK
DOKSIK
HELYSZÍN
VIZSGÁLAT
8.
FELKÉSZÜLÉS A VIZSGÁLATOKRA (hogy a vizsgálat ne ússzon el…)
A CE jelölés lépései
GÉPTÍPUS ÉRTÉKELÉSE, VIZSGÁLATOK

## Slide 83
KI?
MIT?
MIKOR?
HOL?
MIVEL?
HOGYAN?
KIVEL?
MI ALAPJÁN?
MINŐSÍTÉS?
MEGÁLLAPÍTÁSOK?
JÓVÁHAGYÁS?
EGYEBEK?
EREDMÉNYEK?
8.
VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ
A CE jelölés lépései
GÉPTÍPUS ÉRTÉKELÉSE, VIZSGÁLATOK

## Slide 84
ELTÉRÉS?
KORREKCIÓ!
8.
A CE jelölés lépései
GÉPTÍPUS ÉRTÉKELÉSE, VIZSGÁLATOK
És ismételt vizsgálat…

## Slide 85
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 86
BEGYE
Szabályozottság
Bizonyíthatóság
ISO 9001
?
SZABVÁNY
KOCKÁZAT- FELMÉRÉS
9.
BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS (BEGYE)…
A CE jelölés lépései
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

## Slide 87
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 88
Annak az országnak a hivatalos nyelvén, amelyikben forgalmazzák!
Ha az eredeti nem a célország hivatalos nyelvén készült, le kell fordítani.
A fordítás tényét jelezni kell!
NYELVI KÖVETELMÉNY
gyártó neve és címe
gép megnevezése, azonosítása
nyilatkozat, hogy a termék megfelel a követelményeknek
teljesített követelmények felsorolása (jogszabályok, szabványok)
kiadás helye, dátuma
jóváhagyó azonosítása és aláírása
ÁLT. TARTALOM
Általában 10 évig.
gyártó
meghatalmazott képviselő
importőr
MEGŐRZÉS
Aláíró vállalja a felelősséget a gép megfelelőségéért.
Igazolja, hogy a gép megfelel a rá vonatkozó követelményeknek.
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
10.
C
A CE jelölés lépései
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

## Slide 89
NEM KŐ…
10.
MILYEN VÉGZETTSÉG KELL HOZZÁ?
A CE jelölés lépései
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

## Slide 90
Az EK/EU megfelelőségi nyilatkozat aláírójára nincs konkrét előírás.
A „gyártó” belső szabályozásában kezelheti az ezzel kapcsolatos felelősségeket, feladatokat és feltételket.
10.
KI ÍRJA ALÁ?
A CE jelölés lépései
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

## Slide 91
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 92
11.
Forgalomba hozatal v. üzembe helyezés időpontjában aktuális és teljeskörű dokumentáció!
Minden további módosítás esetén új verzió készítendő!
És kezdődhet a megőrzési idő (10 év)…
A CE jelölés lépései
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

## Slide 93
2.
1.
5.
7.
8.
11.
10.
3.
9.
4.
6.
Alapkérdések tisztázása
Ipari gépekre vonatkozó jogi követelmények
Megfelelőségértékelési eljárás kiválasztása
Alapkövetelmények beazonosítása
Előzetes (gyártói) kockázatfelmérés
Műszaki követelmények, szabványok
Műszaki dokumentáció
Vizsgálatok
BEGYE = minőségbiztosítás
Megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki dokumentáció véglegesítése
A CE jelölés elhelyezése
A jelölés lépései

## Slide 94
A termék megfelel az összes EU-s jogszabályi kötelezettségnek.
A termék átesett az előírt megfelelőségértékelési eljáráson.
Szerkesztési ábráját jogszabály írja elő. (MD, LVD, RED, CPR stb.)
Eredeti méretarányokat meg kell tartani.
Általában 5 mm-nél nem lehet alacsonyabb. Ha nem fér el, akkor a csomagoláson…
Vele összetéveszthető jelölések nem tüntethetőek fel.
+ egyéb adat, ha konkrétan előírja valamely jogszabály… (pl. NOBO azonosítója, évszám…)
C
Terméken, a gyártó neve közelében (pl. adattáblán) helyezendő el (azonos technológiával…).
A CE jelölés lépései
CE JELÖLÉS

## Slide 95
A CE jelölés lépései
CE JELÖLÉS

## Slide 96
A CE jelölés lépései
CE JELÖLÉS
+ kiegészítő adatok a vonatkozó jogszabályok, szabványok alapján, mint pl.
gép megnevezése
gyártó / meghatalmazott képviselő neve, címe
gyártás éve
személyemelés esetén a fülkében tartózkodó személyek megengedett száma
a megengedett legnagyobb terhelés
névleges méretek
tömeg
egyéb technológiai adatok…

## Slide 97
Témáim
CE jelölés 12 lépése
Bevezető
CE jelölés
Új jogszabályi keretrendszer, jogszabályok és szabványok, szereplők
Gépek életciklusa és a követelmények rendszere
Új géprendelet
Szabványváltozások
Változások

## Slide 98
Az új géprendelet (2023/1230/EU)
Az új gépbiztonsági alapszabvány (ISO/DIS 12100:2024)
És az összes gépbiztonsági szabvány…
Változások, újdonságok…

## Slide 99
Az új géprendelet (2023/1230/EU)
Az új gépbiztonsági alapszabvány (ISO/DIS 12100:2024)
És az összes gépbiztonsági szabvány…
Változások, újdonságok…

## Slide 100
2006/42/EK  2023/1230/EU
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2023.06.29. MR (2023/1230/EU) megjelenése
2023.07.19. MR hatálybalépése
2023.07.19-től - 5 évre szóló felhatalmazás
2023.07.19-től Bizottság munkáját segítő bizottság létrehozása
2023.07.19-től I. melléklet aktualizálási szabályai
2023.07.20-tól védintézkedések MR alapján (tagországi intézkedésekkel szemben)
2024.01.20-tól NoBo-k bejelntése MR szerint
2024.07.20-ig tagállami adatgyűjtési rendszer optimalizálása
2024.07.20-tól I. melléklet folyamatos aktualizálása (Bizottság, a tagállamok adatai + kock. felmérés alapján)
2025.07.20. (+ 5 évente újra) tagállami adatközlés az I. melléklet szerinti gépkategóriákkal kapcs.
2026.07.20-ig (+ 5 évente) jelentés az I. melléklet módosításának szükségességéről (Bizottság)
2026.10.20-ig új szankciós szabályok bejelentése
2026.10.20-tól új szankciós szabályok életbe lépése
2027.01.20-ig él az MD (2006/42/EK)
2027.01.20-ig MD szerinti forgalomba hozott gépek forgalmazhatóak (MD tip. vizsg. tanúsítványok érvényesek a lejáratukig)
2027.01.20-tól MR teljes alkalmazása
2027.10.19-ig jelentéskészítése az MR bevezetéséről, tapsztalatokról
2028.07.20-ig jelentés az MR értékeléséről és felülvizsgálatáról (+ 4 évente)

## Slide 101
Tartalmi változtatások…
Jogszabály törzskövetelményeinek változásai
II. MELLÉKLET - A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEK INDIKATÍV LISTÁJA
18. Biztonsági funkciókat biztosító szoftver.
19. Biztonsági funkciókat biztosító, teljesen vagy részben önfejlődő viselkedésű, gépi tanulási megközelítéseket alkalmazó biztonsági berendezések.
…
2023/1230/EU - 2. cikk
Hatály  Bővült!
(1) E rendelet a gépekre és a következő kapcsolódó termékekre vonatkozik:
b) biztonsági alkatrészek;

## Slide 102
Tartalmi változtatások…
Jogszabály törzskövetelményeinek változásai
Fogalommeghatározások
„lényegi módosítás” substantial modification: a gép vagy kapcsolódó termék fizikai vagy digitális eszközökkel történő módosítása a gép forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését követően, amelyet a gyártó nem látott előre vagy nem tervezett, és amely befolyásolhatja a gép vagy a kapcsolódó termék biztonságát azáltal, hogy új veszélyt teremt vagy növel egy meglévő kockázatot, és a következőket követeli meg:
a) védőburkolat vagy védőberendezések hozzáadása az adott géphez vagy kapcsolódó termékhez, amelyek felszerelése szükségessé teszi a meglévő biztonsági ellenőrző rendszer módosítását; vagy
b) kiegészítő védőintézkedések elfogadása az adott gép vagy kapcsolódó termék stabilitásának vagy mechanikai szilárdságának biztosítása érdekében;

## Slide 103
LÉNYEGI MÓDOSÍTÁS
18. cikk
Egyéb esetek, amikor a gyártók kötelezettségei alkalmazandók
Azt a természetes vagy jogi személyt, aki vagy amely a gépen vagy kapcsolódó terméken lényegi módosítást hajt végre, e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és azt a gyártó 10. cikkben meghatározott kötelezettségei terhelik az említett gép vagy kapcsolódó termék tekintetében vagy, amennyiben a lényegi módosítás csak a gép vagy a gépegyüttes részét képező kapcsolódó termék biztonságát érinti, az érintett gép vagy kapcsolódó termék tekintetében, amint azt a kockázatértékelés kimutatta.
A lényegi módosítást végrehajtó személynek különösen, de a 10. cikkben meghatározott egyéb kötelezettségek sérelme nélkül biztosítania kell, hogy az érintett gép vagy kapcsolódó termék megfeleljen e rendelet alkalmazandó követelményeinek, és alkalmaznia kell az e rendelet 25. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást.

## Slide 104
Megfelelőségértékelés
Változás: Választható modulok – 2023/1230/EU
A
(Belső gyártás-ellenőrzés)
B
(EK-típusvizsgálat)
G (Egyedi termékell.)
H (Teljes minőség-biztosítás)
H1
A1
C (BeGye…)
A2
D
E
F
C1
D1
E1
F1
C2
A választáshoz kell az új lista!
+
Notes: Ez az ábra a 768/2008/EK határozatból van.

## Slide 105
Tartalmi változtatások…
Az új lista
I. MELLÉKLET - A. RÉSZ
A gépek vagy kapcsolódó termékek azon kategóriai, amelyekre a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárások valamelyikét kell alkalmazni:
1. Leszerelhető erőátviteli berendezések és védőburkolataik.
2. Leszerelhető mechanikus erőátviteli berendezések védőburkolatai.
3. Járműveket kiszolgáló emelők.
4. Hordozható patronos rögzítő és egyéb összekapcsoló gépek.
5. Biztonsági funkciókat biztosító, teljesen vagy részben önfejlődő viselkedésű, gépi tanulási megközelítéseket alkalmazó biztonsági berendezések.
6. Olyan gépek, amelyekbe teljesen vagy részben önfejlődő viselkedésű rendszereket építettek be, olyan gépi tanulási megközelítéseket alkalmazva, amelyek olyan biztonsági funkciókat biztosítanak, amelyeket nem önállóan hoztak forgalomba, csak e rendszerek tekintetében.

## Slide 106
Tartalmi változtatások…
Az új lista
I. MELLÉKLET - B. RÉSZ
(MD, Annex IV-ben szereplő tételek  ebben nincs változás!)
A gépek vagy kapcsolódó termékek azon kategóriai, amelyekre a 25. cikk (3) bekezdésében említett eljárások egyikét kell alkalmazni:
1. famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, illetve húsfeldolgozásra, vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), alábbi típusú körfűrészek:
1.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgépek, amelyek rögzített gépággyal rendelkeznek, és a munkadarabot kézi előtolással vagy szétszerelhető gépesített előtolással mozgatják;
1.2. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgépek, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;
1.3. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgépek, amelyek a munkadarabokat beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatják;
1.4. mozgóélű fűrészgépek, amelyek a munkadarabot mechanikus éllel és kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatják.
2. Faipari gyalugépek kézi előtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali megmunkálásra, amelyek beépített mechanikus előtolással rendelkeznek, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
4. Az alábbi típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:
4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgépek, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;
4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgépek.
5. Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
6. Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. Függőleges marógépek kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
8. Faipari kézi láncfűrészgépek.
9. Présgépek, beleértve a hajlítógépeket, fémek hidegmegmunkálására, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével, amelyek mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebességük meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgépek vagy formázóprések a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
11. Gumiipari fröccsöntőgépek vagy formázóprések a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
12. Az alábbi típusú, földalatti munkára szolgáló gépek:
12.1. mozdonyok és fékezőkocsik;
12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezések.
13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek, amelyek présmechanizmussal vannak felszerelve.
14. Személyek vagy személyek és áruk emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint 3 méter magasságból.
15. Személyek detektálására tervezett védőberendezések.
16. Az e rész 9., 10. és 11. pontjában említett, a gép védelmére tervezett energia meghajtású összekapcsolható, mozgatható védőburkolatok.
17. Biztonsági funkciókat szolgáló logikai egységek.
18. Felborulást gátló védőszerkezetek (ROPS).
19. Leeső tárgyak elleni védőszerkezetek (FOPS).

## Slide 107
Tartalmi változtatások…
A megfelelőségértékelési folyamat: Gépek vagy kapcsolódó termékek esetén
Gép v. kapcs. termék
Listás? I. melléklet szerint
„A”
„B”
Műszaki dokumentáció
Szabványos?
Listában van
Gyártó választ
B modul
H modul
G modul
C modul
EU DoC
CE jelölés
A modul
I
N
I
N
A gyártó dönt!

## Slide 108
Tartalmi változtatások…
Jogszabály törzskövetelményeinek változásai
Használati utasítás és tájékoztató - digitális formátumban is lehet (hozzáférés módjának megadása, nyomtathatóság, online hozzáférhetőség min. 10 évig, 1 hónapig díjmentesen nyomtatva is…)
EU DoC is lehet digitális (u.a.)
Műszaki dokumentáció tartalma pontosodik
  forráskódok,
  részleges szabványalkalmazás esetén annak részletezése,
  távirányítású vagy autonóm gép esetében, ha a biztonsággal kapcsolatos műveleteket érzékelők adatai vezérlik, szükség esetén a rendszer általános jellemzőinek, képességeinek és korlátainak leírása, valamint az alkalmazott adatok, fejlesztési, tesztelési és érvényesítési eljárások leírása

## Slide 109
Tartalmi változtatások…
Alapkövetelmények (EHSRs) változásai
A felhasználó tesztelhesse a gépet és a biztonsági funkciókat - eszközök biztosítása és vizsgálati eljárások leírása (1.1.1., 1.1.2.)
Ergonómia – pontosítás, szigorítás, pl. testtartások, mozgások és manuális erőhatások (1.1.6.)
Ergonómia – AI/ember interfész, pl. megfelelő kifejezések, „arckifejezés”, mozdulatok alkalmazása és ezek alakíthatósága (1.1.6.)
Kiberbiztonság – HW és kritikus SW azonosítása, védelme, hozzáférések/beavatkozások logolása, logfileok hozzáférhetősége és kiberbiztonsági tanúsítás - 2019/881/EU - alkalmazhatósága (1.1.9., 1.2.1.)
Emberi hibák ne vezessenek veszélyes helyzetekhez (1.2.1.)
Gépek AI-t tartalmazó vezérlésének szabályai, korlátozások (1.2.1.)
Kommunikációs hálózati csatlakozás meghibásodása, helyreállása – mint az energiaellátás esetén… (1.2.6.)
A mozgó részekkel kapcsolatos veszélyek - érintkezési kockázatok és pszichológiai stressz megelőzése közös/kollab térben (1.3.7.)
Veszélyes anyagok és összetevők kibocsátása - pontosítás (1.5.13.)
Hozzáférés - vészhelyzeti kimentés (1.6.2.)
A használati utasítás tartalma – pontosítások, változások lekövetése(1.7.4.2.)
Hordozható kézi vagy kézi irányítású gépek - veszélyes anyagok kibocsátásának felfogása vagy csökkentése (2.2.1.)
Hordozható kézi vagy kézi irányítású gépek – vibrációs érték (gyorsulás csúcsamplitúdójának középértékének) megadása (2.2.1.1.)
Mobil gépek – biztonsági övek (3.2.2.)
Önműködő mozgó gépek – távoli felügyelet (3.2.4.)
Önműködő mozgó gépek – vezérlőrendszer, biztonsági funkciók, működési területek (3.3., 3.6.3.3.) ( pl. AGV/AMR-rendszerek!)
Önműködő akkumulátoros mobil gépek – ütközés kizárása töltésre menetben is (3.5.)
Veszélyes anyagot kijuttató mobil gépek - szűrőfülke a kezelőnek (3.5.3.)
Mobil gépek - feszültség alatt álló felsővezetékkel való érintkezés kockázata (3.5.4.)
Mobil gépek – vibrációs adatok megadása (3.6.3.1.)
Személyemelés – zárt fülkés esetben a vezérlőberendezés nem csak „hold-to-run” lehet, ha… (6.2.)

## Slide 110
Az új géprendelet (2023/1230/EU)
Az új gépbiztonsági alapszabvány (ISO/DIS 12100:2024)
És az összes gépbiztonsági szabvány…
Változások, újdonságok…

## Slide 111
ISO 12100
AZ ALAPSZABVÁNY
A KÖZELJÖVŐ…
https://www.iso.org/standard/88578.html
00 Preliminary
10 Proposal (2023.12.01.)
20 Preparatory
30 Committee (2024.03.22 – 2024.10.10., Committee draft approved)
40 Enquiry
50 Approval
60 Publication  EN ISO… 2026.01.20.???
90 Review
95 Withdrawal

## Slide 112
Az új géprendelet (2023/1230/EU)
Az új gépbiztonsági alapszabvány (ISO/DIS 12100:2024)
És az összes gépbiztonsági szabvány…
Változások, újdonságok…

## Slide 113
És az összes gépbiztonsági szabvány…
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/enorm/mandate/605_en
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION
of 20.1.2025
on a standardisation request to the European Committee for Standardization and to the European Committee for Electrotechnical Standardization as regards machinery and related products in support of Regulation (EU) 2023/1230
of the European Parliament and of the Council
Új harmonizált szabványok:
Horizontális kockázatcsökkentés (általános követelmények, terminológia, módszertan a feltörekvő technológiákra és innovatív termékkörökre)
AI (teljesen v. részben önfejlődő, autonóm logika, v. ilyennel irányított biztonsági eszközök és rendszerek)
Kiberbiztonság (külső kapcsolatok, szoftver, adat…)
Autonóm mobil gépek
Meglévő harmonizált szabványok módosításai vagy átdolgozásai:
Minden (75 csoportba rendezve)…
Szabványosítási igény
Tervezett publikálás: 2026.01.20.

## Slide 114
KÖSZÖNÖM!
VIZSGÁLAT
TANÁCSADÁS
KÉPZÉS
machine@saasco.hu
TERMÉKEK
GÉPEK
FOLYAMATOK
RENDSZEREK
EMBEREK
STRATÉGIA
TRÉNING
VIZSGÁLAT
TANÁCSADÁS
MEGFELELŐSÉG
MINŐSÉG
BIZTONSÁG
BERENCSI BENCE
+36 20 589 5099
?